Arduino
s (ne)praktickými ukázkami
Davča Křenek
Pája Pernička
Dandus Čapka

---
Co to je?
- Vývojová platforma
- Jednodeskový počítač + vývojové nástroje
- Jednoduchost
- Rychlý vývoj
- „most“ mezi světem softwaru a hardwaru

---
Co je na desce
I/O
Krystal
Clock input
Jednočipový mikroprocesor
Sériový převodník
Napěťový regulátor
I/O

---
Mikroprocesor
- Atmega 328P
- Rodina AVR
- Vše v jednom
- Minimum externích součástek
- Externí krystal

---
Co můžeme připojit
Cokoliv...

---
Programování
- Arduino IDE
- Říkají tomu Wiring
- Prakticky C++ s automatickými includes
- Základní dělení programu na funkce:
  - Setup()
  - Loop()

---
Od kódu k Arduinu
Kód
Kompilace
Binárka
Flashing
Arduino

---
Základní funkce - I/O
- pinMode(pin, OUTPUT); //typicky v setup()
- digitalWrite(pin, HIGH); //zápis log. Stavu na pin
- analogWrite(pin, 0-255);
- digitalRead(pin);
  //čtení l. hod.
- analogRead(pin);
  //čtení ADC (0-255 => 0V až 3.3V/5V)

---
Základní funkce
- delay(ms); //čekej x ms (zastaví průběh programu)
- Serial.begin(9600); //inicializace sériové komunikace; v setup()
- Serial.println(“string”); Serial.print(“string”);
  //pošli string po ser.
- Podmínky, cykly atd. - stejná syntaxe jako u většiny prog. Jazyků
  for(int i=0; i<=10; i++){
  //something
  }

---
Budeme si hrát

---
https://tinyurl.com/arduino-blik
Ukázka –⁠ blikání

---
Úkol 1
- https://wokwi.com/projects/new/arduino-uno
- Bude řada ledek zapojená takto:
- Chceme tyto ledky postupně zaínat a vypínat tak, jak jsou po sobě
- V setup() - init všech ledek
- V loop() - zápis pinu x, delay(),
  přičtení x

---
Úkol 1 –⁠ řešení
https://tinyurl.com/arduino-ledky

---
Ukázka – ovládání jasu tlačítky
- 2 vstupní piny pro tlačítka
- 3 výstupy pro jednotlivé barvy ledky
- Použijeme analogWrite()
- V každém cyklu – kontrola stavů
- Stisknutí => zvýšení hodnoty

---
Kód pro nadšence

---
Úkol 2
- Přidáme 3. tlačítko
- Ovládáme výběr barvy, pro které se jas nastavuje zvlášť
- Zbytek je stejná
- Směle do toho a půl je hotovo!

---
Úkol 2 – řešení
https://tinyurl.com/arduino-jas

---
Displeje s HD44780 driverem
- 4 nebo 8 datových pinů
- Piny pro přepínání módů
- V arduinu s určitým časováním nastavujeme stavy pinů => znaky na displeji
Arduino Outputs
Driver
LCD

---
Jak vypadá datasheet?

---
Ukázka – ukaž ms od startu
- Pro komunikaci s displejem použijeme knihovnu liquidcrystal
- Inicializace: lcd.begin(16, 2);
- Mazání: lcd.clear();
- Zobrazení: lcd.print();
- Ms: millis() (unsigned long = 32 bit)

---
Kód

---
Úkol 3
- https://tinyurl.com/arduino-displej
- Místo ms zobrazíme hh:mm:ss od startu
- Zobrazení nul na začátku
- Problikni podsvícení každou ruhou vteřinu
- Na tento recept budete potřebovat:
  - Funkce z ukázky
  - lcd.setCursor(sloupec,řádek);
  - % = dělení modulo
  - digitalWrite(pin, status);
  - Případně Boží pomoc

---
Úkol 3 –⁠ řešení
https://tinyurl.com/arduino-cas

---
Úkol 4
- https://tinyurl.com/arduino-displej
- Táák, teď to uděláme naopak
- Odpočet 4 minuty
- Po odpočtu:
  - napíše BUM!!!
  - rozsvítí ledku

---
Ještě toho není dost?
Pojďme na speciality z naší softwarové kuchyně

---
Arduinu zdar!